ÖNKORMÁNYZATI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS, HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁS,

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Belényi Gábor stratégiai vezető

KER Konzorcium

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket a KER Konzorcium, a Komplex Energia Racionalizálási Konzorcium nevében.

Cégcsoportunk azzal a céllal jött létre, hogy egy csapatban tömörítsük azt a szakértelmet, képességet és kreativitást, ami energia felhasználás költségeinek csökkentésének eléréséhez szükséges. Van közöttünk, aki felméri az objektumok jelenlegi energetikai helyzetét, energia auditot készít és megtervezi a változtatási lehetőségeket, van, aki a kivitelezésben erős, van, aki finanszírozás szervezésében vesz részt és végül van, aki az egészet összefogja, koordinálja és menedzseli.

Célunk tehát az energia felhasználási költségek csökkentése.

Több módszer is ismert, mint például:

- energia veszteségek megszüntetése (szigetelések, stb.)

- olcsóbb energetikai rendszerek beépítése (jobb hatásfokú kazánok, jobb hőleadású radiátorok, stb.)

- lehetőség szerinti alternatív energia felhasználása, ami segít az árváltozások (amelyek valamiért mindig pozitív előjelűek) hatásainak kiküszöbölésére,

- automatizálás (pl. hő,- fény,- és mozgás érzékelők, automatikus hőfokszabályozás, stb.)

A fenti módszereket sok esetben külön – külön alkalmazzák, ami szintén lehet eredményes, mint pl. a szigetelések esetében, de igazán komoly megtakarítást akkor érhetünk el, ha egyszerre több módszert is alkalmazunk.

Hogy mely megoldásokat és miként alkalmazhatunk az optimális, tehát a jelentős megtakarítás érdekében, annak kiválasztásában cégcsoportunk az alábbi módszerrel tud az Önök segítségére lenni.

Első lépés: 	Felmérést készítünk az objektumok energetikai helyzetéről, a cégcsoportunk saját költségén.

Második lépés:	Ajánlatot teszünk a komplex energia audit készítésére.

Harmadik lépés:	Energia auditot készítünk, feltárjuk az energia veszteségeket és több lépcsős megoldási javaslatokat adunk költségvetéssel és megtérülési kalkulációkkal együtt. Javaslatainkat az energia megtakarítás pontos meghatározásával egészítjük ki.

Negyedik lépés:	Miután közösen meghatározzuk, hogy mely ütemben kezdünk az energiaracionalizálásnak, elkészítjük a szükséges terveket és beszerezzük az engedélyeket.

Ötödik lépés:	Amennyiben igény merül fel rá, közreműködünk a finanszírozás szervezésében is, pályázati lehetőségeket kutatunk fel, megírjuk és menedzseljük a pályázatot, ha kell, bankhitel megállapodásokat készítünk elő, sőt bizonyos projektek esetében, kockázati tőke bevonására is keresünk lehetőséget.

Hatodik lépés:	Vállaljuk a program kivitelezését és az energetikai rendszer üzembe helyezését. Igény esetén elképzelhető, hogy vállaljuk az energetikai rendszer üzemeltetését is.

(Természetesen amennyiben a finanszírozás pályázati úton nyert pénz segítségével történt, vállaljuk a pályázatok által előírt több éves monitoring szolgáltatást is.)

A cél tehát a hatékony energia felhasználás és ezáltal a költségek csökkentése.

Önkormányzatok energia megtakarítási lehetőségei

Konkrétan az önkormányzatok esetében számos olyan intézmény működhet, amely épületállományának energia fogyasztása – akár egy magasabb költségvetésű önkormányzat esetében is – jelentős költségtényező lehet.

Érdemes tehát megvizsgálni külön-külön az intézményeket, melyek feladatuknál fogva más és más figyelmet igényelnek. Nyílván valóan más prioritások jelennek meg egy iskola esetében, – amely rendszerint nyáron üres –, tehát a napenergia felhasználása nem biztos, hogy célszerű, mint például egy közintézmény esetében, amely jelentős ügyfél fogalmánál fogva akár helyiségenként is más és más energia ellátást igényel. (Ügyfélváróterek túlfűtöttségének megszüntetése, vagy a ritkán használt termek szakaszolt energia ellátása, stb.)

Számos szempont figyelembevételével érdemes ezen ingatlanokat felmérni.

Az épületállomány leggyakoribb problémái:

- épületeket határoló szerkezeteken (rossz nyílászárók, szigeteletlen falszerkezetek) elszenvedett energia veszteség;

- elavult épületgépészeti műszaki állapot, (általánosan elmondható, hogy a fűtési rendszerek állapota nem megfelelő, 15-20 éve telepített kazántelepek működnek rossz hatásfokkal, a szabályozatlan radiátoros csőhálózatok pedig további hálózati veszteségeket okoznak;

- karbantartás hiánya.

Érdemes összehasonlítanunk a különböző épületek energia fogyasztását.

Épületek energiafogyasztásának bemutatása:

Eu gyakorlat (nagy szórással):		120 kWh/m2/év

Low Energy kategória:			  50 kWh/m2/év

Passzív Ház kategória: 			  15 kWh/m2/év

(Null Energy)					    0 kWh/m2/év

Mo-i átlag ma: 				250 kWh/m2/év

A fenti adatokból kiderül egy aggasztó tény, hogy ma Magyarországon az egy épületm2-re eső évi energiafogyasztás az európai gyakorlatban regisztrált energiafogyasztásnak több mint a kétszerese. Ez a rendkívül megdöbbentő adat, több dolgot is jelez, jelzi országunk felesleges energia felhasználását, jelzi, hogy környezetvédelmi szempontból sem állunk az élvonalban, de jelzi azt is, hogy óriási megtakarítási lehetőségeink vannak.

Nyílván való, hogy ha országos szinten szükséges gondolkozunk az ipari ingatlanoktól – a magán ingatlanokig mindennel foglalkozni.

Fontos lehet, hogy az önkormányzatok – akik a lakosság szeme előtt végzik tevékenységüket – jó példájukkal igényt teremtsenek az emberekben a változtatásra. Talán nem is olyan nehéz feladat akkor, ha ezen közben megtakarításokra tehet szert, melyekből olyan kiadásokat fedezhet, amikre eddig nem volt forrás.

SAJÁT KONCEPCIÓNK, LÁTÁSMÓDUNK LÉPÉSENKÉNT BEMUTATVA

Első lépésben felmérjük az önkormányzati kezelésű energetikai rendszereket (óvodáktól, iskoláktól kezdve egészen a városi távfűtési rendszerekig) Valós megtakarítást akkor érhetünk el, ha rendszerünk hatékonyan, szabályozottan működik, alkalmazkodva a felhasználói szokásokhoz.

Legfontosabb és elsődleges vizsgálati szempont: felmérni, hogy melyek az önkormányzat helyi lehetőségei. Ezek maximális figyelembe-vételével a javaslatainkat egy rövid tanulmányban rögzítjük, amely az alapja lesz a későbbi tervezési/kivitelezési programnak.

Néhány szó a komplett épület energetikáról, kisebb igényű épületbe kisebb gépészet = megtakarítás!

A már szokásosnak és hagyományosnak tekinthető, de mégis nagyon fontos az a hőszigetelés és a nyílászáró-csere. Azt látni kell, hogy ez, ami a legnagyobb megtakarítást eredményezi és nem utolsó szempontként rendezetté, széppé teheti a szóban forgó épületeket, hiszen új külsőt kapnak.

A következő szempont, ami kis oda figyeléssel is nagy eredményeket hozhat a SZEKUNDER RENDSZER VIZSGÁLATA (a hőtermelőkig!) – autós hasonlattal élve: futómű rendbetétele a motor generál előtt – a megtakarítások első lépcsője! A szekunder rendszer felújítás is termel „hasznot” (esetenként akár 30-40%-ot is!!!).

Szekunder rendszer felújítás lépései:

    - A rendszer teljes vegyszeres átmosása speciális folyadékkal az évek alatt felhalmozódott szennyeződések, lerakódások eltávolítására.

    - Időjárásfüggő szabályozás.

    - A fűtési körök zónánkénti szabályozása motoros szelepekkel, frekvenciaváltós szivattyúkkal.

    - Hidraulikai beszabályozás – az egyik legfontosabb megtakarítási tényező a fűtővíz optimális keringetése!

    - Fontos tapasztalatunk: a kazánházi felújítással minden esetben nagy alapterületet tudunk felszabadítani, amit az intézmény új helyiséggé átalakítva tud hasznosítani! – így az épület alapterülete, értéke minden esetben nő!

    - Radiátorszelepek, strangszabályozók beépítése: A legkorszerűbb kazánház sem működhet takarékosan, ha a hőleadók nem szabályozhatók! Ezért minden radiátort termosztatikus radiátorszeleppel, termosztatikus fejjel, visszatérő szabályozó-elzáró szerelvénnyel szerelünk fel, biztosítva a helyiségenkénti beállítási lehetőséget.

    - Nagyobb rendszereknél pl. emeletes épületek esetében dinamikus strangszabályozók kerülnek beépítésre, hogy a megtermelt hőenergia optimálisan jusson el az egyes zónákba.

    - Energiatudatos felhasználói szokások ismertetése.

ÖSSZEGZÉS: Az „első fázis” után tettük alkalmassá a „futóművet” arra, hogy fogadja a korszerű „motort”, pl. megújuló energiaforrásokat!

HŐTERMELŐK – Ha nincs más adottság, akkor gáz alapon, ha van más lehetőség: akkor már van értelme elgondolkodni alternatív hőtermelők beépítésén, vizsgálni az önkormányzatok lehetőségeit pl. saját tulajdonú erdőkből biomassza felhasználás, kitermelés, feldolgozás, ezáltal közmunka biztosítás lehetősége munkanélkülieknek, fahulladék, brikett, pellet, stb., napenergia hasznosítás a nagy melegvíz igényű intézményeknél, stb..

A második fázishoz rendelkezésre állnak pályázati források, ahol jó eséllyel akár 50%-os támogatáshoz is juthat az önkormányzat VAGY szakmai/pénzügyi befektető bevonásával Energi-contracting!

Hőtermelői oldal korszerűsítésének lépései, példái:

    - Apríték tüzelésű kazánok beépítése a szükséges rendszerelemekkel (fűtési puffer tárolók, apríték tároló, stb.). A legtöbb önkormányzat közterületén a fák, sövények, fű karbantartása során rengeteg szerves hulladék keletkezik, amely rendkívül hasznos tüzelőanyag! Ezen kívül lehetőség van további tervezett tüzelőanyag ellátásra akár meglévő önkormányzati tulajdonú erdőkből, akár saját területen telepített energianövények termelésével.

Biomassza tüzelőanyag tároló + csigás adagoló + kazán

Néhány fontos adat:

|  | FŰTŐÉRTÉK | ÁR | FAJLAGOS ÁR |
| --- | --- | --- | --- |
| FÖLDGÁZ | 34,2 MJ / m3 | 140 Ft / m3* | 2,60 Ft / MJ |
| APRÍTÉK | 14,5 MJ / kg | 18,6 Ft / kg* | 1,28 Ft / MJ |
| HASÁBFA | 14,5 MJ / m3 | 18,6 Ft / kg* | 1,28 Ft / MJ |
| PELLET | 18,5 MJ / kg | 29,9 Ft / kg* | 1,62 Ft / MJ |

    - Apríték előállítása önkormányzati tulajdonú aprítógépekkel. Partnereink segítségével kedvező áron választhatunk különböző teljesítményű gépeket, amelyek üzemeltetésével az önkormányzat saját maga megoldhatja az akár teljes éves apríték-mennyiség előállítását. Ez az egyik legelérhetőbb és kivitelezhetőbb lehetőség.

    - Amennyiben azonban az önkormányzat nem kívánja az aprítékot maga előállítani és/vagy a gépet beszerezni, úgy válogathat a piacon található számos szolgáltatóból, akik hosszú távon kínálnak apríték-beszállítást (a fenti táblázatban bemutatott áron), illetve igény esetén üzemeltetik a kazánokat is.

Bandit típusú aprítógép

Egyéb hőtermelők (kazánok): további megoldási lehetőségeket vizsgálhatunk, attól függően, hogy milyen tüzelőanyag áll rendelkezésre:

      - Pellet-tüzelésű kazánok

      - Korszerű szilárdtüzelésű kazánok

      - Faelgázosító berendezések

      - Hőszivattyúk (ezek a készülékek hatékonyan csak alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereknél üzemeltethetők, pl.: padló-, és/vagy falfűtés.

      - Brikett-tüzelésű készülékek.

    - Napkollektoros használati melegvíz (továbbiakban HMV) ellátás. Tapasztalataink alapján az önkormányzati intézmények fűtési rendszere magas hőmérsékleten üzemel, így a napkollektoros

    - fűtésrásegítés nem hatékony, a beruházás nagyon hosszú távon térül meg. Ellenben egy jól méretezett rendszernél az éves HMV igény 60-80%-ban előállítható napkollektoros rendszerrel! Ez jó alternatíva lehet, ahol:

      - Folyamatos használatú az intézmény: pl. idősek otthona

      - Zuhanyzási, fürdési igény van: pl. óvodák

      - Konyha működik: pl. iskola, irodák, hivatalok.

Szolár rendszer HMV készítéssel, fűtés rásegítéssel

ÖSSZEGZÉS: A tapasztalatok alapján a napkollektoros HMV rásegítési rendszer 8-11 év alatt megtérül, amely pályázati források igénybe vételével felezhető! De talán ennél is fontosabb, hogy a település lakóinak példát mutat az önkormányzat a környezettudatos, gazdaságos megoldások megvalósításában!

    - Elektromos energia napenergiával (napcellákkal) való előállítása:

A törvényi szabályozás lehetővé teszi 2008. január 1-jétől, hogy a fogyasztók egy bizonyos teljesítményhatár alatt az általuk megtermelt villamos energia felesleget (a teljes fogyasztásuk kielégítésén felül!) értékesítsék a szolgáltatónak! A komoly érdeklődésre való tekintettel jelenleg azon fáradozunk, hogy egy komplett csomagot állítsunk össze az önkormányzatok részére. Ez esetben is rendelkezésre állnak pályázati források (<50%), amelyekkel rövid távon is komoly megtérülést és egyben bevételt is (!) produkálhatunk.

ENERGIA KONTÉNER

Ez a fentiek ötvözete és talán az egyik legkecsegtetőbb megoldás, mellyel a leghatékonyabban és kompakt módon lehet hőt előállítani.

Sok esetben egy településen egymáshoz közel több önkormányzati tulajdonú épület helyezkedik el. Ilyenkor akár a polgármesteri hivatal, akár az iskolaudvaron elhelyezhető egy ún. energiakonténer, melyben helyezkedik el egy biomassza kazán, a melegvízelőállító egység és a szükséges gépészeti szerelvények. A konténerben található kazán és melegvíztároló teljesítménye mindig a helyi adottságokra mértezettek. A HMV termelést ki lehet egészíteni napkollektoros rásegítéssel, mely a konténer tetejére telepíthetők. Szintén ide telepíthetők az elektromos napcellák, melyek a működtetéshez szükséges szivattyúkat és az automatikát működtethetik, bizonyos időszakokban autonóm üzemmódúvá téve a rendszert.

A konténerből tulajdonképpen csak egy vezeték-pár áll ki, melyhez földre fektetett vagy hőszigetelt légvezetékkel lehet csatlakozni a meglévő rendszerekhez.

Az energiakonténer legfőbb erénye a flexibilitás. Minden esetben kidolgozható olyan megoldás, mely a helyi adottságokat a lehető legjobban figyelembe veszi.

Nem kell annyi kazánházat felújítani, ahány épület van, a meglévő fűtési rendszerekhez minimálisan kell hozzányúlni, működhet vegyesen a meglévő gázkazánokkal, azokat biztonsági tartalékként megtartva, a fajlagos üzemelési költségek látványosan csökkenthetők.

Ennél a megoldásnál szintén eldöntheti az önkormányzat, hogy megveszi a konténer-hőközpontot, bérli vagy pályázza, a biomasszát saját maga termeli, vagy a beszállításra szerződik vagy csak a termelt hőt veszi át. Természetesen ez utóbbit a fent említettek okán jól körülbástyázott feltételek mellett.

Tekintettel arra, hogy minden önkormányzat, minden ingatlan más és más, ezért a fent említett példákat a teljesség igénye nélkül soroltuk fel.

Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy cég csoportunk nincs elkötelezve semmilyen energetika termék iránt, ezért valóban objektív vizsgálatok alapján választjuk ki a legmegfelelőbb technológiákat és berendezéseket a helyi sajátosságok figyelembevételével. Vannak persze az önkormányzatok tulajdonában olyan speciális objektumok is, mint például a fürdők vagy uszodák. A magyarországi felmérések szerint a fürdők üzemeltetési költségeinek több mint 40 %-a az energia költség, tehát roppant kényes a megfelelő üzemei eredmény elérése szempontjából egy fürdő energetikai rendszere. Számos önkormányzat arra kényszerül, hogy fürdőjének üzemeltetéséhez komoly összegeket különítsen el az éves költségvetésében. A fürdők energia racionalizálásával is jelentős megtakarítás érhető el.

A fürdők egyébként is speciális intézmények, amelyekkel mi is speciális módon foglalkozunk. Az előbb említettük, hogy a fürdők üzemi eredménye sokszor inkább üzemi eredménytelenség. Ennek nyílván való oka a magas költségeken túl a bevételek alacsony színvonala is. Az is leszögezhető, hogy az esetek többségében a fürdők árbevétele már nem növelhető a jegy árak emelésével. Ez ugyanis valószínűleg vendégszám csökkenéssel járna.

Van viszont egy pont, ahol a magyar fürdők többsége jelentősen alul teljesít. Konkrétan: a fürdők teljes árbevételéből mindössze 5-10 %-ot tesz ki a jegyár bevételen kívüli árbevétel, tehát a fürdőn belüli fogyasztás. Ez a statisztikai adatok szerint Ausztriában és Németországban elérheti akár a 40 %-ot is. Partner cégeinkkel – közöttük neves magyar szakértőkkel és jelentős német fürdőüzemeltetővel – olyan programot dogozunk ki – az adott fürdőkre adaptálva –, amely ezt az arányt jelentősen megváltoztathatja.

Visszatérve az energetikához még egyszer rögzíteném az alábbi vállalásunkat, az önkormányzat számára költségmentesen készítünk egy felmérést, amely után ajánlattal élünk az energia audit és az energiaracionalizálás vonatkozásában. Tesszük ezt abban a reményben, hogy ajánlatunk alapján közösen kidolgozunk egy olyan programot, melynek megvalósításában részt vehetünk, és amely az önkormányzatok számára jelentős és garantált megtakarítást eredményez.

Abban a reményben, hogy munkánk során találkozhatunk, kívánok a magam és a KER Konzorcium nevében további jó munkát.